MODULE : Resaux avancee

 compt rendu sur le Tp adressage ipv6

part1:
2.configuration les posts avec les adresses iv6
3. configuration les interfaces des routeurs et activations de protocle ipv6
4.verfication de connectivite par bing
5.pas conx car : pas de routage entre a et b dans les routeurs R2 et R1 respectivement, c-a-d le resau a
n’a pas dans le table routage R2 , et meme pour b dans R1

6.Solution: on fait le routage statique entre R1 et R2.
7.verification de connectivite par ping
8.ya de connectivete entre a et b car ces resaux sant ajoute dans les table de routage dans R2 et R1 respectivement.

Part2:
1.configuration des interfaces et activation le protocole ipv6
2.auto-configuration des adresses dans les posts
3. le types des adresses est link locale, construire appartir de mac adresse par l’ajout de ‘fffe’ et associer le prefix fe80
4. il ya connectivite au sein des resau a,b et c
5.configuration de routage dynamique par le protocole RIP ng qui est specifier aux adresses ipv6
6.vrefication de table de routage dans R1 et R2 , on remarquons que R1 et R2 sont ajoutent les resaux b ,a dans ces tables de routage
7.ya la connectivite entre a,b